## Slide 1: Synthesegas
CH4 (g) + H2O (g) ⇄ CO (g) + 3H2(g)
Doel : snelle en hoge opbrengst
Welke zaken beïnvloeden opbrengst?
Notes: Invloed temperatuur bespreken

## Slide 2: CH4 (g) + H2O (g) ⇄ CO (g) + 3H2(g)
Ontleed de stoffen voor de pijl in de elementen en zoek de ontledings energie op in tabel 57 (wissel het teken van de vormingsenergie)
Laat de stoffen na de pijl ontstaan uit de elementen en zoek de vormingsenergie op in tabel 57
Bereken de reactie energie (vermenigvuldig de energie van de deel reacties steeds met het aantal mol dat ontleed of gevormd word)
1 CH4 (g) → C (s) + 2H2 (g) ∆E = 0,75 • 105 J / mol
H2O (g) → H2 (g) + ½ O2 (g) ∆E = 2,42 • 105 J / mol
C (s) + ½ O2(g) → CO (g) ∆E = -1,105 • 105 J / mol
H2 (g) → H2 (g) ∆E = 0
∆Ereactie = 0,75 • 105 + 2,43 • 105 + -1,105 • 105 + 3 • 0
= 2,08 • 105 J
De reactie is dus endotherm
Berekenen reactie energie

## Slide 3: Synthesegas
CH4 (g) + H2O (g) ⇄ CO (g) + 3H2(g)
Doel : snelle en hoge opbrengst
Proces bij hoge temperatuur
Proces bij lage druk
Notes: Invloed druk en katalysator bespreken

## Slide 4: Synthese gas
Doel : snelle en hoge opbrengst
Duurzaamheid
Notes: Synthesegas uit methaan niet duurzaam want gemaakt uit fossiele brandstof dus synthese gas uit biomassa

## Slide 5: Synthese gas uit biomassa
biomassa → waterstof + koolmonooxide + koolstofdioxide + koolstof
C (s) + H2O (g) ⇄ CO (g) + H2 (g)
C (s) + CO2 (g) ⇄ 2CO (g)
Notes: Beide processen vergelijken op duurzaamheid Introductie Groene chemie

## Slide 6: Groene chemie
Uitgangspunten zie tabel 97F Binas
  Atoomefficiëntie
    Uit methaan 100 % (mits geen nevenreacties)
    Uit biomassa < 100 % (bevatten ook andere atomen)
  Efficiënt energie gebruik
    Uit methaan hoge temperatuur dus kostbaar
    Uit biomassa lagere temperatuur minder kostbaar
  Hernieuwbare grondstoffen
    Uit methaan dus uit fossiele brandstoffen dus niet hernieuwbaar
    Uit biomassa hernieuwbaar
Notes: Misschien nog scheidingsmethoden behandelen